项目名称：万锦城一期地下室裂缝加固工程加固施工劳务

招标编号：ZB-JKLW-2020-01

招标控制价

万锦城一期地下室裂缝加固工程招标控制价

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 暂定 工程量 | 招标控制价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板碳纤维特殊加固（一层纤维） | 1.板碳纤维特殊加固（一层纤维） 2.材料规格：高强度一级碳纤维板，单层厚度为0.167mm 3.包含加固时加固施工单位需将砼表面进行打磨，若有凹陷处，必须使用修补胶找平，由投标人自行考虑计入综合单价中，不另计； 4.其他：满足设计和相关验收规范要求 | m2 | 8923.1 | 178.18 |
| 2 | 混凝土裂缝封闭（裂缝宽度mm） ≤0.2 | 1.混凝土裂缝封闭（裂缝宽度mm） ≤0.2 2.利用混凝土表层微细独立裂缝或网状裂纹的毛细作用吸收低黏度且具有良好参透性的修复胶 3.包含加固时加固施工单位需将砼表面进行打磨，若有凹陷处，必须使用修补胶找平，由投标人自行考虑计入综合单价中，不另计； 4.其他：满足设计和相关验收规范要求 | m | 15231.1 | 26.20 |
| 3 | 混凝土裂缝灌缝加固（裂缝宽度mm） ＞0.2 | 1.混凝土裂缝灌缝加固（裂缝宽度mm）＞0.2 2.在构件表面以一定压力将低粘稠度、高强度的裂缝修补胶液注入裂缝腔内； 3.包含加固时加固施工单位需将砼表面进行打磨，若有凹陷处，必须使用修补胶找平，由投标人自行考虑计入综合单价中，不另计； 4.其他：满足设计和相关验收规范要求 | m | 16782.10 | 86.81 |
| 4 | 板底15mm厚II级聚合物改性水泥砂浆保护层 | 1.板底15mm厚二级聚合物改性水泥砂浆保护层 2.材料规格：二级聚合物砂浆，7d抗压强度≥30MPa，28d抗压强度值≥45MPa 3.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 160.00 | 18.91 |
| 5 | 板面水泥基渗透结晶型防水涂料 | 1.水泥基渗透结晶型防水涂料 2.材料规格：浓缩剂和增效剂各一道 3.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 9302.8 | 9.22 |
| 6 | 板底灰色漆剔除及恢复 | 1.同原天棚做法 2.灰色漆剔除打磨及加固后灰色漆恢复 3.其它：满足设计及规范要求 | m2 | 25426.8 | 6.58 |
| 7 | 板底15mm厚抗裂砂浆保护层 | 1.基层类型：板底，砼基层 2.抹灰厚度、材料种类：15厚，抗裂砂浆 3.砂浆配合比 4.满足设计及规范要求 | m2 | 6426.5 | 44.03 |
| 8 | 新增C40混凝土叠合层 | 1.砼厚度：50mm 2.混凝土强度等级:C40商品砼 3.砼拌合料要求:按设计及规范要求 4.原混凝土表面凿毛费用，由投标人自行考虑，计入综合单价中 | m2 | 6756.40 | 52.34 |
| 9 | 植筋 HRB400φ8 | 1、直径：植钢筋HRB400φ8； 2.包括但不限于定位、钻孔、清孔、钢筋螺杆除锈、打磨、配胶灌注、钢筋及螺杆埋植、保护、清理工作面等工作内容 3.植筋深度：满足设计及相关规范要求 | 根 | 84829 | 4.18 |
| 10 | 植筋 HRB400φ12 | 1、直径：植钢筋HRB400φ12； 2.包含定位、钻孔、清孔、钢筋螺杆除锈、打磨、配胶灌注、钢筋及螺杆埋植、保护、清理工作面等工作内容 3.植筋深度：满足设计及相关规范要求 | 根 | 21360 | 6.39 |
| 11 | 现浇构件钢筋 HPB300 φ8 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB300 φ8 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3.其他：符合设计和相关规范要求 | t | 21.89 | 1426.46 |
| 12 | 现浇构件钢筋 HRB400 φ8 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 φ8 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3.其他：符合设计和相关规范要求 | t | 4.20 | 1385.26 |
| 13 | 现浇构件钢筋 HRB400φ12 | 1.钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB400 φ12 2.钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3.其他：符合设计和相关规范要求 | t | 26.55 | 1199.86 |
| 招标控制价总价为：人民币4898496.61 元（大写：肆佰捌拾玖万捌仟肆佰玖拾陆元陆角壹分） |
| 注： 1、碳纤维布、碳纤维胶、裂缝封闭胶、裂缝灌注胶、水泥基渗透结晶型防水涂料、灰色漆、HPB300 φ8钢筋、HRB400 φ8钢筋、HRB400 φ12钢筋、混凝土等主材由甲方提供，其余辅材、零星材料的费用均包含在本合同范围内。 2、投标报价中应包括但不限于人工费、低值易耗品、零星材料、小型工具、水电费、建渣清运费、主材保管费、主材损耗、地材损耗及措施费、管理费、利润、税金等完成本项目的全部费用。加固施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费用，各类材料的场内二次转运，自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用，周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库，劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等），安全防护设施的搭拆（安全网、防护栏杆、防护棚等），安全文明施工费用（包括主管部门对现场的各类检查所发生的临时用工），承包工程范围内的孔位开挖（2米范围）、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工，预防一般性自然灾害所采取的措施用工费用等均由投标人考虑在单价中。 |